## Slide 1
자율주행 전동휠체어 · 중간점검 보고
Livox 단일 구성 복귀 이후
위치추정·경로주행 검증
센서 변수 고정에서 ROSBAG 원본 경로 재현,
안전 게이트 단계 검증까지
발표자 ____________________
지도교수 ____________________
분석 범위 2026.07.27 — 2026.08.03
사진 삽입
실차 전경 또는 Livox 장착부
세로 사진 권장 · 휠체어와 센서가 함께 보이게
Notes: [Sources]
- Local repository history and field evidence in /Users/minjun/unicon-wheelchair.
- No external image is embedded; the visible rectangle is a user-requested photo placeholder.

## Slide 2
OVERVIEW
발표 구성
02
개요
프로젝트 개요와 이번 중간점검 질문
1
Livox Mid-360 + VN-100 센서 융합 시도
2
Livox Mid-360 단일 사용으로 회귀
3
로컬라이제이션 원인 파악과 수동 주행
4
ROSBAG 원본 경로 재현 주행
5
안전 게이트 적용 및 기록 검증
결과
수행 결과, 남은 위험과 다음 실험
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 02
Notes: [Sources]
- User-supplied agenda screenshot used as the structural visual reference for this agenda slide.

## Slide 3
SUMMARY
중간점검의 결론은 세 가지입니다
03
01
Livox 내장 IMU를 현장 기본값으로 유지
동일 주행 비교에서 VN-100의 이동 중 자이로 우위가 확인되지 않았고, 가속도 스케일은 추가 검증이 필요했습니다.
02
문제 원인은 센서 하나가 아니라 지도·프레임·점수·구동계의 결합
수동 주행과 bag 분석으로 초기 방향 반전, 지도 식별자 불일치, ROI 밖 점수 오염, 저속 선회 미동작을 분리했습니다.
03
0727 경로의 위치추정은 닫혔고, v4 안전 근거는 아직 열려 있음
두 번의 완주에서 주행 샘플 전부 TRACKING이었지만, 현재 배포 경로 v4의 위치추정 envelope와 물리적 경계 측정은 미완료입니다.
999028a
기준선 회귀 이후의 커밋·bag·필드 보고서를 연결해 결론을 도출
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 03
Notes: [Sources]
- git show 999028a, 3a64b80, bb14666, d52ce66, f59e30f.
- /Users/minjun/unicon-wheelchair/docs/debug_bags.md lines 110-173.
- /Users/minjun/unicon-wheelchair/README.md lines 56-79 and 302-306.

## Slide 4
BASELINE
999028a 이후 68개 커밋을 추적했습니다
04
사진 삽입
Git log 또는 commit diff 캡처
999028a와 3a64b80이 함께 보이게
분석 기준점
2026.07.27 · 999028a
VN-100 융합을 제거하고 Livox 내장 IMU로 복귀했습니다.
동시에 33개 커밋·46개 파일의 다른 수정도 되돌아갔습니다.
07/25
3a64b80
VN-100 융합
07/27
999028a
Livox 기준선 회귀
07/29
bb14666
Livox 기본값 확정
08/03
a3f0e85
분석 종점
해석 원칙 · 회귀는 ‘센서 선택’과 ‘되돌아온 결함’을 분리해 다시 검증하는 출발점
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 04
Notes: [Sources]
- git show --format=fuller --stat --summary 999028a.
- git rev-list --count 999028a..a3f0e85 => 68.
- git show 3a64b80 and git show bb14666.

## Slide 5
01 · SENSOR FUSION
VN-100 융합은 이동 검증 전에 되돌렸습니다
05
사진 삽입
두 IMU 장착 위치와 축 방향
Livox MID-360 / VN-100 라벨 표시
시도 이유
MID-360 내장 MEMS보다 VN-100의 관성 성능이 좋을 가능성을 FAST-LIO와 tip guard에 활용하려 했습니다.
측정한 외부 파라미터
150초 동시 회전 데이터로 yaw -2.80°, 위치 14.4 cm 뒤·2.2 cm 측면·6.7 cm 아래를 추정했습니다.
당시 확인 범위
정지 30초 drift 9.9 mm, pitch 0.19°까지 확인했지만 이동 중 검증과 tip guard 상관 검증은 남아 있었습니다.
회귀 판단
검증되지 않은 센서를 운영 경로의 기본값으로 두지 않고, Livox를 기준선으로 고정한 뒤 동일 주행에서 두 센서를 병렬 비교하기로 했습니다.
3a64b80
융합 시도 → 999028a에서 제거 → 이후 VN_IMU=1 진단 옵션으로만 유지
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 05
Notes: [Sources]
- git show 3a64b80: measured extrinsics, stationary result, and moving validation still pending.
- git show 999028a: VN-100 fusion removed and Livox built-in IMU restored.
- git show bb14666 and tools/start_wheelchair_localization.sh lines 108-153: Livox remains the field default; VN_IMU=1 is an explicit override.

## Slide 6
02 · SINGLE LIVOX
같은 주행에서 비교하자 VN-100의 우위가 보이지 않았습니다
06
357 s
동시 기록
466,616 messages · drop 0
165.8 m
조이스틱 주행
두 센서가 동일한 움직임을 관측
200 Hz
두 IMU 주기
median stamp offset 약 4.2 ms
사진 삽입
수동 주행 또는 bag 분석 화면
그래프·터미널·RViz 중 하나
이동 중 자이로 차이
축별 RMS 0.69 / 0.92 / 0.67°/s. 휠 odometry와의 오차도 두 센서가 동일해 잔차는 휠 미끄럼으로 해석했습니다.
가속도 단위와 스케일
Livox는 0.9994 g, VN-100은 9.5435 m/s²로 측정되어 VN-100 가속도 스케일은 tilt magnitude 용도로 미검증 상태입니다.
결론
이번 휠체어 동역학과 장착 환경에서는 VN-100 교체의 실익이 입증되지 않았습니다.
→ Livox 단일 기준선 유지
d52ce66
비교 도구 · 35122b8에 주행 결과와 다음 검증 프로토콜 기록
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 06
Notes: [Sources]
- git show 4ca3350, d52ce66, and 35122b8.
- /Users/minjun/unicon-wheelchair/docs/debug_bags.md lines 110-139.

## Slide 7
03 · DIAGNOSIS
위치추정 실패는 센서보다 데이터 계약 문제였습니다
07
사진 삽입
RViz 정합 실패·초기 자세 비교
잘못된 seed와 정상 정합 화면을 나란히
지도
ed2b272 · bb14666
0727 경로를 덮지 않는 0707 지도, auto-init/ICP의 서로 다른 map 파일을 하나의 hash-pinned runtime map으로 통일
초기 방향
0eb8c62
시작 yaw가 실제 +3.7° 대신 -175.4°로 저장되어 ICP가 반대 방향에서 시작한 문제 수정
점수 정의
defd0d2
ROI 밖 scan을 outlier로 세던 inlier ratio를 ‘지도가 설명할 수 있는 범위’로 제한
시간·신선도
91e8d04 · 11b346e
pose timestamp 단조성 보장, stale localization과 invalid route는 fail-closed 처리
핵심 해석
‘센서가 흔들린다’가 아니라 입력의 지도·자세·시간 의미가 서로 달랐습니다.
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 07
Notes: [Sources]
- git show ed2b272 and bb14666: map coverage and one pinned map identity.
- git show 0eb8c62: reversed start heading and replayed inlier score.
- git show defd0d2: ROI-based score and recorded-line steering.
- git show 91e8d04 and 11b346e: timestamp monotonicity and fail-closed route/localization handling.

## Slide 8
03 · DIAGNOSIS
수동 주행은 제어·기하 오차를 추가로 드러냈습니다
08
사진 삽입
휠체어 센서 위치·차체 중심 측정
줄자 측정 또는 연석 근접 주행 사진
저속 선회가 바퀴에 도달하지 않음
0.5 rad/s를 4초 명령해도 실제는 0.03–0.05 rad/s에 머물다가 한 번에 0.57 rad/s로 회전했습니다. 최소 휠 속도와 반올림을 수정했습니다.
경로 기준점이 센서와 차체 중심 사이에서 섞임
Livox는 차축 중심에서 앞 0.500 m, 왼쪽 0.200 m. 경로와 clearance를 같은 기준점으로 맞췄습니다.
센서 높이 placeholder가 장애물을 가림
0.30 m로 남아 있던 높이를 실측 0.725 m로 수정해 57 cm 이하 물체가 검출 밴드 밖으로 빠지는 문제를 제거했습니다.
결론 · 로컬라이제이션 성능만 높여도, 구동과 기준 좌표가 틀리면 기록 경로를 안전하게 재현할 수 없습니다.
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 08
Notes: [Sources]
- git show e12f9b8: commanded turn did not reach the wheels and kerb excursion analysis.
- git show bd37dbb and a8bb453: chair-centre/reference-point handling.
- git show ffc001b: measured sensor height 0.725 m and obstacle-band impact.

## Slide 9
04 · ROSBAG ROUTE
ROSBAG 원본 궤적을 ‘재현 가능한 경로’로 바꿨습니다
09
1
원본 bag
full_debug_20260727_
214306.bag
pose·yaw·정지 구간 확인
2
궤적 정제
끝 회전 구간 제거
시작점·heading 복구
3
차체 기준 경로
0.2 m 재표본화
1,446 points · 383.4 m
4
band와 배포
경계·clearance 결합
route/hash 일치 검증
사진 삽입
원본 궤적과 재표본화 경로 오버레이
map 위에 bag trace와 route를 다른 색으로
경로 충실도 개선
5 m 근사
median 0.222 m · p99 1.078 m
기록 궤적
median 0.005 m · p99 0.095 m
‘예쁜 경로’보다 실제로 달린 선을 보존
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 09
Notes: [Sources]
- git show d5939fb, cc0f54d, 07beb42, bd37dbb, and a847579.
- README.md lines 114-121 for route point count and length.

## Slide 10
04 · TEST DESIGN
한 번의 주행에는 한 가지 질문만 남겼습니다
10
질문: 383 m 동안 위치추정이 경로에 계속 붙어 있는가?
이 실험에서 끈 판단
• band containment
• geofence·slope·localization hold
• stopping envelope·scan-staleness 판단
• 장애물 우회 등 재량 정책
항상 유지한 fail-safe
• joystick 즉시 override
• wheel status freshness
• input stale / invalid / reverse 차단
• speed ceiling·PAUSED·DONE
꺼진 정책도 WOULD_HOLD로 기록했습니다.
따라서 ‘멈추지 않고 측정’하면서도 실제 정책이 어디서 개입했을지는 bag으로 재구성할 수 있습니다.
52a47a6
SAFETY_POLICIES=false 진단 모드 · 판단과 fail-safe를 분리
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 10
Notes: [Sources]
- git show 52a47a6: diagnostic mode separates discretionary policies and preserves fail-safes.
- /Users/minjun/unicon-wheelchair/README.md lines 177-187.
- git show a8bb453: 0727 localization-only trial scripts and pre-drive checks.

## Slide 11
RESULT · LOCALIZATION
0727 원본 경로에서 위치추정은 두 번 모두 닫혔습니다
11
2회
완전 자율주행
1,446 points end-to-end
154
주행 중 샘플
모든 샘플 TRACKING
0회
LOCALIZATION hold
published + suppressed 모두 0
사진 삽입
두 번의 완주 증거
RViz 경로 또는 blackbox 분석 캡처
측정 envelope
inlier_ratio 0.9666 – 1.0000 (mean 0.9949) gate > 0.20
fitness 0.0137 – 0.0329 (mean 0.0219) gate < 0.28
초기화도 수동 seed 없이 통과
WAITING_INITIALIZATION → VERIFYING → TRACKING
정지 drift 0.016 m / 0.014 m
단, 목표점에서 20분 정지 후 inlier 0.124–0.262로 4회 gate를 교차했습니다. 주행 중이 아닌 ‘목표 지점의 약한 geometry’로 기록했습니다.
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 11
Notes: [Sources]
- git show f59e30f: two complete runs and all reported metrics.
- /Users/minjun/unicon-wheelchair/README.md lines 56-79.

## Slide 12
05 · SAFETY GATE
안전 체인은 상위 노드가 실패해도 정지하도록 구성했습니다
12
waypoint follower
/cmd_vel_raw
경로 추종
band·장애물 정책
safety gate
/cmd_vel_gated
정지 envelope
swept footprint
tip guard
/cmd_vel
rate limit
staleness fail-safe
wheel / UART
motor command
checksum·watchdog
최종 구동
follower가 죽으면 gate가 정지하고, gate가 죽으면 tip guard의 stale 검사가 정지시키며, 마지막에는 UART watchdog이 command starvation을 차단합니다.
운영자 joystick override는 어떤 진단 모드에서도 해제되지 않습니다.
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 12
Notes: [Sources]
- /Users/minjun/unicon-wheelchair/README.md lines 140-155 for the deployed command path and failover behavior.
- git show 814a17d, 4b4fb2c, and 52a47a6 for stop propagation, wheel status validation, and diagnostic-mode invariants.

## Slide 13
05 · FIELD TEST
08/02 기록은 동작과 검증 한계를 함께 보여줍니다
13
3개
완료된 blackbox
모두 indexed · LZ4
36:45
총 기록 시간
1,126,515 messages
0→1126
세 번째 주행 진행
waypoint 기준
사진 삽입
08/02 route v4 현장 주행
실차·RViz·blackbox 상태 화면
관측된 정상 동작
세 기록 모두 localization은 TRACKING 유지. 세 번째 기록의 time mismatch 7회는 level 0 단발성이며 LOST/DEGRADED 전환이 없었습니다.
안전 관련 기록
실제 정지 18개 구간, tip_guard 비정상 상태 0, object summary 6,442개 전부 OK. 긴 정지는 주로 MANUAL_MODE와 PAUSED였습니다.
검증 한계
bag에 route ID/hash와 safety mode가 없어 ‘어떤 정책 조합으로 달렸는지’를 bag만으로 증명할 수 없습니다.
shadow-safety 프로토타입도 당시 미완료였습니다.
f69351f
08/02 field report · 기록 보존과 한계를 함께 문서화
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 13
Notes: [Sources]
- git show f69351f and /Users/minjun/unicon-wheelchair/docs/2026-08-02-field-report.md lines 3-75.
- git show 5599d30 for the return-based obstacle distance correction applied before the later field session.

## Slide 14
CURRENT STATE
현재는 0727 검증 완료, v4 안전 검증은 진행 중입니다
14
완료된 근거
센서 기준선
Livox 내장 IMU가 현장 기본값. VN-100은 diagnostic override.
0727 위치추정
두 번 완주, 주행 샘플 전부 TRACKING, localization hold 0.
기록 가능성
blackbox와 분석 도구로 센서·상태·정지 이벤트 재구성 가능.
아직 열린 위험
v4 localization envelope
현재 배포 경로 v4에서는 0727 수준의 두-run envelope를 재측정하지 않았습니다.
물리 경계 의미
v4 band 1,516개 edge가 모두 open으로 기록되어, kerb/drop 근거가 측정값이 아닌 drawing입니다.
evidence identity
bag만으로 route hash·safety mode를 확인할 수 없어 재현성에 빈틈이 있습니다.
사진 삽입 · v4 corridor preview
중간점검 판단 · ‘자율주행 가능’이 아니라, 0727 기준선 검증을 기반으로 v4의 안전 근거를 채우는 단계
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 14
Notes: [Sources]
- /Users/minjun/unicon-wheelchair/README.md lines 114-130 and 302-306.
- /Users/minjun/unicon-wheelchair/README.md lines 279-300: formal release and physical authority remain unapproved.
- /Users/minjun/unicon-wheelchair/tools/start_wheelchair_localization.sh lines 108-153.

## Slide 15
NEXT STEP
다음 주행은 v4의 안전 근거를 채우는 실험입니다
15
1
기준선 고정
VN_IMU=0, route/hash/safety mode를 bag에 기록하고 실험 중 변경 금지
2
v4 위치추정 2회 반복
동일 조건 두 번 완주 후 inlier·fitness·TRACKING·drift envelope 확정
3
안전 정책 shadow → active
처음에는 WOULD_HOLD와 실제 정지를 비교하고, raised-wheel 검증 후 full gate 주행
4
물리 경계 재측정
v4 corridor의 kerb/drop semantics를 map·현장 측정으로 채워 drawing 의존 축소
교수님께 확인받을 사항
① VN-100 재융합은 v4 안전 검증 이후 별도 실험으로 분리할지
② 다음 중간 목표를 ‘v4 두 번 완주 + full safety trace’로 잡을지
③ 물리 경계 측정의 허용 오차와 현장 측정 방법
④ passenger/campus 실험 전 요구할 추가 안전 증거
제안: 센서 재융합보다 먼저, 현재 배포 경로의 위치추정·안전 근거를 동일 bag에서 재현 가능하게 닫겠습니다.
Livox 단일 구성 회귀 이후 중간점검
2026.08.03 · 15
Notes: [Sources]
- /Users/minjun/unicon-wheelchair/README.md lines 302-306 for current open items.
- /Users/minjun/unicon-wheelchair/docs/2026-08-02-field-report.md lines 70-75 for evidence identity and shadow-safety follow-up.
- /Users/minjun/unicon-wheelchair/docs/debug_bags.md lines 161-173 for the prescribed Livox-baseline and separate VN-100 experiment.

## Slide 16
APPENDIX
핵심 커밋 맵
16
분석 범위 999028a (2026-07-27) → a3f0e85 (2026-08-03) · 총 68 commits
센서
3a64b80 → 999028a → bb14666
VN-100 융합 → 전체 회귀 → Livox 기본값·VN diagnostic override
측정
4ca3350 · d52ce66 · 35122b8
one-shot bag → 두 IMU 비교 → 07/27 결과 문서화
위치추정
91e8d04 · 11b346e · 0eb8c62 · defd0d2
timestamp·fail-closed·초기 yaw·inlier score/steering 수정
지도/경로
ed2b272 · bb14666 · bd37dbb · a847579
merged map·single identity·chair centre·recorded trace 보존
구동/기하
e12f9b8 · ffc001b · a8bb453
저속 선회·센서 높이·route reference 재현
검증
f59e30f · 52a47a6 · f69351f
두 번 완주·진단 모드·08/02 field report
부록 · Git evidence map
2026.08.03 · 16
Notes: [Sources]
- All commit subjects and bodies were inspected with git show in /Users/minjun/unicon-wheelchair.
- git log 999028a..a3f0e85 --oneline and git rev-list --count 999028a..a3f0e85.